Печь кондитерская электрическая ПК-4 ─ промышленное оборудование для выпечки вафельных листов и коржей. Печь предназначена для средних предприятий, где на данный момент нет потребности в высокопроизводительных автоматизированных решениях.  Чугунные формы идеально подходят для выпечки вафельных изделий, обеспечивая стабильный температурный режим и как следствие прекрасный внешний вид изделия. Емкость для теста и ручной дозатор позволяют с достаточной точностью разливать тесто сразу на 4 формы, что ускоряет и упрощает рабочий процесс. Эргономичный и простой пульт управления позволяет регулировать температуру на всех верхних и нижних формах отдельно, а также выставлять необходимое время цикла на автоматизированном таймере, оповещающем об окончании процесса выпечки и автоматически перезапускаемом при закрытии верхних форм после дозировки теста. Удобная регулировка толщины вафельного изделия. Нанесение любой насечки на чугунные плиты по желанию заказчика.

| Технические характеристики | ПК-4 |
| --- | --- |
| Производительность техническая: |  |
| Вафельный лист, кг/час | 7-15 |
| Установленная мощность, кВт | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 10 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Размер блок-формы, мм | 470х290 |
| Температура выпечки, град. С | 120-250 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3000х1250х1300 |
| Материал форм | чугун СЧ20 |
| Покрытие форм | отсутствует |
| Масса печи, кг | 500 |

Отличительные особенности кондитерской печи ПК-4:

- главное отличие печи ПК-4 от ПК-2 это четыре комплекта чугунных выпекающих плит вместо двух алюминиевых;

- нагрев внутри выпекающих форм (вместо камеры как у печей класса ПЭМ-2У), при открытии они не теряют температуру;

- температура на верхней и нижней плите регулируется отдельно;

- точность удержания температуры на форме всего 5 градусов;

- петли форм изготовлены из стали с использованием подшипниковых узлов и вынесены из зоны нагрева;

- на печь установлен бак для теста и ручной дозатор, позволяющий разливать тесто сразу на 4 формы с достаточно точным объемом;

- удобная регулировка толщины изделия;

- замки на форме открываются/закрываются за доли секунды;

- твердотельные реле с защитой по току, напряжению и температуре (Россия);

- электроника Autonics (Корея);

- высокоточные датчики температуры (Россия);

- таймер с ЖК экраном. Автоматическое включение/выключение при опускании/подъеме формы. Электроника построена таким образом, что во время работы можно не нажимать никаких кнопок (все срабатывает автоматически);

- качественная порошковая покраска;

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Печь ПК-4 с блок-формами (по Вашей заявке) | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Печь кондитерская электрическая ПК-4 | 620 000,00 |
| Сменный комплект чугунных блок-форм для вафель (четыре пары) для печи ПК–4 | 204 000,00 |
| Печь кондитерская электрическая ПК-4/2 | 320 000,00 |
| Сменный комплект чугунных блок-форм для вафель (две пары) для печи ПК–4/2 | 102 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Фотогалерея кондитерской печи ПК-4